Nr sprawy: FZ-1/4689/SK/17/BD					        Katowice, 20/02/2017 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę chromatografu gazowego

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego oraz instalację i szkolenie Użytkowników w siedzibie Zamawiającego),

-    Stawkę i wartość podatku VAT,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji,

- Warunki płatności.

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dwukanałowy chromatograf gazowy z detektorem FID i przystawką do termodesorpcji do oznaczania śladowych ilości acetylenu i etylenu w próbkach gazowych.

- Piec

  - Zakres temperatur: od +4(C powyżej temperatury otoczenia do 450(C

  - Precyzja ustawień temperatury: 0,1(C

  - Minimum 10 ramp temperaturowych podczas analizy

  - Odczyt aktualnej temperatury na panelu sterującym

- Dozownik

  - Dozownik typu split/splitless z elektroniczną kontrolą pneumatyki (zakres do 100 psi)

  - Precyzja ustawień ciśnienia: 0,001psi

  - Maksymalna temperatura pracy: minimum 400(C

- Elektroniczna kontrola pneumatyki

  - Elektroniczna kontrola z możliwością programowania przepływów i ciśnień gazów

  - Precyzja ustawień ciśnienia: 0,001psi

  - Odczyt aktualnego ciśnienia na panelu sterującym

- Detektor płomieniowo-jonizacyjny

  - Częstotliwość zbierania danych przynajmniej: 500Hz

  - Zakres liniowy: 107

  - Zakres temperaturowy pracy detektora przynajmniej do 450(C

  - MDL lepszy niż 1,4 pg C/s

- Przystawka do termodesorpcji

  - Wyposażona w minimum ośmiokanałowy system dozowania w trybie online

  - Maksymalna szybkość narostu temperatury zimnej pułapki podczas desorpcji: minimum 100(C/s

  - Możliwość programowania zimnej pułapki w trakcie zatężania (-30(C do +50(C) i desorpcji (35(C do 425(C)

  - Możliwość elektronicznego chłodzenia pułapki

  - Temperatura linii transferowej przynajmniej: 50(C –  225(C

  - Wyposażona w pompkę dozującą

  - Możliwość rozbudowy o autosampler 100 pozycyjny dla rurek

- Wyposażenie dodatkowe

  - Zestaw instalacyjny do chromatografu oraz do podłączenia przystawki do chromatografu

  - Kolumna chromatograficzna typ  GS Alumina 30m, 053mm

- Zestaw komputerowy wyposażony w:

Komputer stacjonarny  - 1 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ stanowiska: | Wydajna stacja robocza klasy PC współpracująca z chromatografem. |
| Wydajność obliczeniowa: | Komputer wyposażony w procesor osiągający min. 9 000 punktów w teście PassMark - CPU Mark |
| Pamięć operacyjna: | Min. 8 GB z możliwością rozbudowy |
| Karta grafiki: | Min. 900 pkt w teście PassMark – G3D Mark |
| Dysk twardy: | Min. HDD 500 GB |
| Komunikacja: | Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| Napęd optyczny: | Napęd DVD-RW |
| Obudowa: | Rozmiar min. MidiTower |
| Złącza zewnętrzne: | Min. 2 x USB 3.0 Min. 1 x cyfrowe złącze video do podłączenia oferowanego monitora Min. 1 x RJ45 |
| Pozostałe elementy wyposażenia: | Klawiatura w układzie polski programisty USB Mysz optyczna, przewodowa, (3 przyciski + rolka) USB |
| Zainstalowane oprogramowanie: | Microsoft Windows 7 64-bit Professional lub równoważny z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD |
| Kompatabilność | Zaoferowany komputer musi być kompatybilny z Windows 7 64-bit Professional, lub wyższą wersją, co można potwierdzić na stronie internetowej producenta systemu operacyjnego |
| System jakości: | Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością. |

Monitor  (22”) – 1 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ monitora: | TFT IPS, matowy, LED |
| Przekątna ekranu : | Min. 22”- 25” |
| Proporcja: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Min. 1920 x 1080 |
| Ilość kolorów: | Min. 1 mln |
| Jasność: | Min. 250 cd/m2 |
| Kontrast: | Min. 1000:1 (typowy) |
| Czas reakcji: | Max. 5 ms |
| Głośniki: | Tak |
| Kąt widzenia: | Min. 175⁰/175⁰ |
| Złącza: | Min 1 x złącze cyfrowe do podłączenia oferowanego komputera |
| Pobór mocy (praca max/standby): | Max. 30/1W |
| System jakości: | Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością. |
| Gwarancja: | Min. 36-miesięczna |

Drukarka laserowa – 1 szt

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ drukarki: | Drukarka do współpracy z komputerem sterującym i obsługującym chromatograf, przystosowana do wydruków z programu obsługującego chromatograf |
| PARAMETRY DRUKU |  |
| Technologia druku: | Druk laserowy, druk kolorowy |
| Rozdzielczość rzeczywista druku: | Min. 600 x 600 dpi |
| Szybkość druku: | Min. 15 stron na minutę w czerni, min. 4 strony na minutę w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony: | Max. 15 sekund z trybu gotowości |
| Języki drukowania: | PCL 6, PCL 5, Postscript Level 3 |
| Format wydruku: | A4 |
| Podajniki papieru: | Podajnik uniwersalny na min. 150 arkuszy |
| Wydajność miesięczna: | Min. 15000 stron A4 |
| Zalecane obciążenie miesięczne: | Min. 500 stron A4 |
| Obsługa papieru: | Gramatura min. 60-200g/m2; Rozmiary min. : A4, A5, A6, B5, koperty (DL, C5, B5) |
| POZOSTAŁE PARAMETRY |  |
| Interfejsy: | Min.: USB 2.0 |
| Pobór mocy w trakcie pracy: | Max. 300 W |
| Pobór mocy w stanie gotowości: | Max. 10 W |
| Pobór mocy w trybie uśpienia: | Max. 5 W |
| System jakości: | Producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością. |
| Gwarancja: | Min. 36-miesięczna |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 24/02/2017r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/4689/SK/17/BD				                 	Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę chromatografu gazowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                            Podpis