Zakup będzie realizowany w ramach projektu pt. „Long – term Stability Assessment and Monitoring of flooded Shafts” (Akronim STAMS)

Nr sprawy: FZ-1/4614/SK/16					                 Katowice, 17/11/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę sonaru wysokiej rozdzielczości.

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji,

- Warunki płatności.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Parametry sonaru:

- Częstotliwość pracy:  2.25 MHz

- Szerokość wiązki:  0.8° H X 30° V wachlarzowa oraz  1.6° stożkowa (nominalne)

- Zakres odległości: od 0.1 – 10 metrów

- Rozdzielczość wzdłużna: ≥ 19 mm ( przy prędkości dźwięku 1500m/sek, długość impulsu nadawczego 25 μs )

- Rozdzielczość próbkowania: ≥ 2.5 mm

- Kąt skanowania 360° ciągle

- Skok kąta skanowania mechanicznego: ≥ 0.225°

- Szybkość skanowania: nom 15 sek/360° przy zakresie 10 m oraz  kroku skanowania 1.8°

- Długość impulsu nadajnika: 25 - 2500 μs

- Moc nadajnika: WYŁ, 50 W nom, 500 W nom

- Pasmo odbiornika 20/100 kHz

- Regulacja TVG  -20 do +100 dB

- Telemetria RS 485/RS 232 automatycznie przełączana, asynchroniczna, szeregowa transmisja danych

- Szybkość transmisji do głowicy: 9600 Baud

- Szybkość transmisji z głowicy, ustawiana automatycznie: 230K, 115K, 57K, 38K, 19K, 9600 bitów/sek (dopasowuje się do parametrów kabla)

- Zasilanie: 22 - 60VDC,

- Pobór mocy:  max. 33W

- Zakres temperatury pracy: -10 to +40° C

- Zakres temperatury składowania: -30 to +50°

- Praca na głębokości: do 3000 metrów

- Złącze kablowe Seacon XSG-4-BCL lub równoważne

- Materiały: Aluminium, PVC,

- Wymiary: średnica max.3.5”/89 mm

- Długość max. 21.2”/538 mm

- Ciężar w powietrzu 13.5 lbs/6.1 kg, w wodzie 6.5 lbs/2.9 kg

- Oprogramowanie MS1000 standard z kluczem zabezpieczającym

- Oprogramowanie MS 1000 – 3D Profiling

- Złącze kablowe Seacon XSG-4-BCL + Kabel połączeniowy L=2M zaprawiony dwustronnie wtyczkami RMG-4-FS (wymagane jest tego typu złącze kablowe)

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 23/11/2016 r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zakup będzie realizowany w ramach projektu pt. „Long – term Stability Assessment and Monitoring of flooded Shafts” (Akronim STAMS)

Nr sprawy: FZ-1/4614/SK/16					                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę sonaru wysokiej rozdzielczości

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …… | Wartość ogółem netto w …… | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….. | Wartość ogółem brutto w …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis