Nr sprawy: FZ-1/4804/1/MKO/17				               Katowice, 06/07/2017r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej oferty na dostawę i wdrożenie przełączników sieciowych wraz z akcesoriami.

Dostawa:

Przedmiotem zamówienia są przełączniki sieciowe trzech typów o parametrach opisanych poniżej. W chwili obecnej Zamawiający posiada sieć komputerową zbudowaną w oparciu o dwie rodziny przełączników firmy HP: HP 58xx oraz HP 5120. Urządzenia te są zarządzane przez system zarządzania siecią komputerową HP IMC. Wymaga się, aby przełączniki będące przedmiotem przetargu były w pełni zarządzalne z poziomu systemu HP IMC, co oznacza możliwości wykonywania na tych przełącznikach, z poziomu HP IMC, co najmniej następujących czynności:

- Konfigurowanie interfejsów sieciowych (szybkość, tryb pracy, agregacja portów);

- Zbieranie statystyk ruchu i błędów z portów;

- Pełna diagnostyka alarmów i funkcjonalności;

- Zarządzanie podsieciami wirtualnymi ( możliwość tworzenia takich podsieci na wielu urządzeniach przy użyciu jednego makropolecenia wydanego z HP IMC, uruchamiającego odpowiednie skrypty poleceń na wielu przełącznikach);

- Automatyczne tworzenie kopii plików konfiguracyjnych przełączników i gromadzenie ich w systemie HP IMC.

Wymaga się, aby przełączniki będące przedmiotem zamówienia były równoważne z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami, tzn. muszą zapewniać następujące możliwości:

- możliwość podmiany posiadanego przełącznika danej rodziny przez odpowiadający tej rodzinie przełącznik zakupiony w przetargu – po uprzednim przekopiowaniu plików konfiguracyjnych z przełącznika posiadanego na przełącznik zakupiony w przetargu;

- możliwość połączenia posiadanego przełącznika danej rodziny z odpowiadającym tej rodzinie przełącznikiem zakupionym w przetargu w jedno urządzenie logiczne (rozproszony stos IRF), zarządzane z jednego panelu administracyjnego, widzianego pod jednym adresem IP.

Szczegółowy opis przedmiotu wstępnego zapytania ofertowego dotyczy pojedynczych sztuk wyspecyfikowanych  przedmiotów:

| Przełącznik sieciowy typu 1 | 2 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 24 porty 10 Gb w standardzie SFP+ (z możliwością użycia wkładek 1Gb SFP)

- Minimum 2 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

- Przepustowość: minimum 484Gb/s

- Wydajność: minimum 360Mp/s

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Dwa wewnętrzne zasilacze dla zapewnienia redundancji zasilania, wymienialne podczas pracy urządzenia

- Dwa niezależne, wyjmowane zestawy wentylatorów, wymieniane podczas pracy urządzenia. Przepływ powietrza w urządzeniu – przód - tył

- Port USB

- Port konsoli RS-232

- Dedykowany port do zarządzania pozapasmowego (Ethernet, RJ45)

- Opóźnienie nie może być wyższe niż 3µs dla pakietów 64-bajtowych

- Tablica adresów MAC o wielkości min. 32000 pozycji

- Wielkość tablicy routingu: min. 12000 wpisów

- Obsługa ramek Jumbo

- Obsługa funkcji Loop Detection

- Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP v1 i v2, OSFP, BGP)

- Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSFPv3, BGP+,IS-ISv6)

- Możliwość wyboru sposobu obsługi kolejek, warianty: Strict Priority; Weighted Round Robin, Weighted Fair Queuing WFQ, WRR + SP

- Możliwość łączenia urządzeń w stos działający, jako jeden wirtualny przełącznik oraz jeden wirtualny router. Urządzenia muszą być łączone w ramach stosu z wykorzystaniem standardowych połączeń Ethernet 10Gbps.

- Możliwość połączenia w rozproszony stos IRF z pracującymi w GIG przełącznikami HP serii 5800/5820

- Możliwość przypisania pakietów do  Voice VLAN’u z wykorzystaniem mapowania zakresów MAC

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonym VLAN’ie (Voice VLAN)

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 oraz IGMP Snooping

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- Obsługa Policy Based Routing

- Obsługa PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM (dla IPv4 i IPv6)

- Obsługa Multicast VLAN

- Obsługa Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

- Obsługa ECMP (ang. Equal Cost Multi Path)

- Obsługa Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

- Obsługa Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

- Obsługa DHCP Snooping

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI.

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Obsługa standardu 802.1p. Wparcie dla Remarking 802.1p

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez: port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa sFlow i IPFIX

- Obsługa RMON

- Obsługa uRPF

- Obsługa OAM (802.3ah) i CFD (802.1ag)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej;

- Funkcjonalność pozwalająca na automatyczne wyłączanie nieużywanych portów i zmienianie prędkości wentylatorów – w celu zmniejszenia poboru energii.

| Przełącznik sieciowy typu 2 | 3 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,

- Minimum 4 dodatkowe porty SFP Gigabit

- Przepustowość:  minimum 104 Gb/s

- Wydajność: minimum 75 Mp/s

- Opóźnienie przy 1000Mb nie może być wyższe niż 3µs

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Co najmniej dwa wbudowane  wentylatory

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8192 pozycji

- Możliwość łączenia urządzeń w stos działający, jako jeden wirtualny przełącznik. Urządzenia muszą być łączone w ramach stosu z wykorzystaniem standardowych połączeń Ethernet 1Gbps

- Możliwość połączenia w rozproszony stos do 4 urządzeń, możliwość łączenia w stos z pracującymi w GIG przełącznikami HP serii 5120

- Obsługa ramek Jumbo

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2

- Obsługa minimum 1000 grup multicast

- Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem, pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, Syslogv6, FTPv6, SNMPv6, DHCPv6, RADIUS dla IPv6

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Wsparcie dla Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) lub Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub innego równoważnego protokołu

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ograniczania pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Obsługa LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- Obsługa TACACS+ i RADIUS Network Login

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych

| Przełącznik sieciowy typu 3 | 9 szt. |
| --- | --- |

- Typ i liczba portów:

- Minimum 16 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,

- Minimum 4 dodatkowe porty  SFP Gigabit

- Przepustowość:  minimum 29 Gb/s

- Wydajność: minimum 40 Mp/s]

- Opóźnienie przy 1000Mb nie może być wyższe niż 3µs

- Wysokość w szafie 19” – 1U

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8192 pozycji

- Możliwość łączenia urządzeń w klastry i zarządzania całością takiej grupy poprzez jeden adres IP

- Obsługa ramek Jumbo

- Routing IPv4 – minimum: statyczny

- Routing IPv6 – minimum: statyczny

- Minimum 32 wpisy w tablicy routingu

- Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3; MLD Snooping v1/v2

- Obsługa minimum 1000 grup multicast

- Wsparcie dla IPv6: zarządzenie przełącznikiem, pingv6, tracertv6, Telnetv6, TFTPv6, DNSv6, Syslogv6, FTPv6, SNMPv6, DHCPv6, RADIUS dla IPv6

- Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Funkcja Smart Link – umożliwiająca szybkie (poniżej 50ms) przełączanie pomiędzy redundantnymi ścieżkami

- Wsparcie dla Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) lub Rapid Ring Protection Protocol (RRPP) lub innego równoważnego protokołu

- Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – minimum 4094 sieci VLAN

- Obsługa IEEE 802.1ad QinQ i Selective QinQ

- Możliwość automatycznej separacji ruchu VoIP w wydzielonej sieci VLAN (Voice VLAN)

- Funkcja Root Guard umożliwiająca ochronę sieci przed wprowadzeniem do sieci urządzenia, które może przejąć rolę przełącznika Root dla protokołu Spanning Tree

- BPDU Guard – funkcja umożliwiająca wyłączenie portów Fast Start w momencie odebrania na tym porcie ramek BDPU w celu przeciwdziałania pętlom

- Wsparcie dla DHCP Relay, DHCP client oraz DHCP Protection

- Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

- Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Możliwość realizacji tzw. czasowych list ACL (list reguł dostępu, działających w określonych odcinkach czasu)

- Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i wartości priorytetu 802.1p

- Możliwość  wyboru sposobu obsługi kolejek – Strict Priority (SP); Weighted Round Robin (WRR); WRR + SP

- Możliwość ograniczania pasma na porcie (globalnie) oraz możliwość ogranicznia pasma dla ruchu określonego listą ACL z dokładnością do 64 kb/s

- Funkcja kopii lustrzanej portów (ang. port mirroring)

- Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x:

• Obsługa następujących trybów uwierzytelniania – EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP, EAP-TLS

• Możliwość przydziału stacji do wskazanej sieci wirtualnej podczas logowania IEEE 802.1x

• Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

• Możliwość obsługi wielu domen, z których każda może być przypisana do własnego serwera RADIUS

• Przypisanie profilu QoS dla użytkownika lub grupy użytkowników

- Obsługa LLDP - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol oraz LLDP-MED

- Możliwość stworzenia lokalnej bazy użytkowników dla autoryzacji IEEE 802.1x oraz MAC

- Obsługa TACACS+ i RADIUS Network Login

- Obsługa RADIUS Accounting

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, HTTP i HTTPS

- Obsługa Syslog

- Obsługa NTP

- Możliwość przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku

- Możliwość przechowywania wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość operacji upload 
i download pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej

- Wsparcie dla mechanizmu typu DLDP -  Device Link Detection Protocol

- Ochrona przed sztormami pakietowymi (broadcast, multicast, unicast), z możliwością definiowania wartości progowych.

| Wkładka SFP 1 Gbps, LC, SM, WDM, dystans do 20 km |  |
| --- | --- |
| Typ A: 1310nm FP TX /1490nm RX | 14 szt. |
| Typ B: 1490nm DFB TX /1310nm RX | 14 szt. |

# Wkładka umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP o interfejs światłowodowy 1 Gbps LC, pozwalająca na jednym włóknie światłowodu jednomodowego zestawienie dwukierunkowego łącza o szybkości 1 Gbps.

# Typ i liczba portów: 1 x 1Gbit LC SM, dwukierunkowy

- Maksymalna długość łącza światłowodowego: 20 km dla światłowodu jednomodowego

- Zamawiający wymaga, aby wkładki pracowały z dostarczonymi przełącznikami oraz przełącznikami z rodzin HP 5800/5820 i HP 5120 zainstalowanymi w GIG

- Wkładki pracują na łączu parami

- Typ A: 1310nm FP TX /1490nm RX

- Typ B: 1490nm DFB TX /1310nm RX.

| Wkładka SFP+ 10 Gbps, LC, SM, WDM, dystans do 40 km |  |
| --- | --- |
| Typ C: 1270nm FP TX /1330nm RX | 1 szt. |
| Typ D: 1330nm DFB TX /1270nm RX | 1 szt. |

# Wkładka umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP+ o interfejs światłowodowy 10 Gbps LC, pozwalająca na jednym włóknie światłowodu jednomodowego zestawienie dwukierunkowego łącza o szybkości 10 Gbps.

# Typ i liczba portów: 1 x 10 Gbps LC SM, dwukierunkowy

- Maksymalna długość łącza światłowodowego: 40 km dla światłowodu jednomodowego

- Zamawiający wymaga, aby wkładki pracowały z dostarczonymi przełącznikami oraz przełącznikami z rodzin HP 5800/5820 i HP 5120 zainstalowanymi w GIG

- Wkładki pracują na łączu parami

- Typ C: 1270nm FP TX /1330nm RX

- Typ D: 1330nm DFB TX /1270nm RX.

| Wkładka SFP+ 10 Gbps, LC SR | 4 szt. |
| --- | --- |

# Wkładka umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP+ o interfejs światłowodowy 10 Gbps LC SR, pracujący z wykorzystaniem światłowodu wielomodowego

# Typ i liczba portów: 1 x 10 Gbps LC SR

- Zamawiający wymaga, aby wkładki pracowały z dostarczonymi przełącznikami oraz przełącznikami z rodzin HP 5800/5820 i HP 5120 zainstalowanymi w GIG.

| Wkładka SFP 10/100/1000 Mbps, RJ-45 | 32 szt. |
| --- | --- |

# Wkładka umożliwiająca rozszerzenie funkcjonalności przełączników z portem SFP o interfejs 1 Gbps RJ-45, pracujący z wykorzystaniem skrętki miedzianej

# Typ i liczba portów: 1 x 10/100/1000 Mbps, RJ-45

- Zamawiający wymaga, aby wkładki pracowały z dostarczonymi przełącznikami oraz przełącznikami z rodzin HP 5800/5820 i HP 5120 zainstalowanymi w GIG.

Wszystkie urządzenia i podzespoły, muszą być zakupione w legalnym kanale sprzedaży, muszą być fabrycznie nowe i nie mogą pochodzić z dostawy do realizacji projektu u innego klienta. Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby każdorazowo na 7 dni przed planowanym dostarczeniem sprzętu, zażądać przesłania przez Wykonawcę numerów fabrycznych sprzętu w celu weryfikacji, że nie został on wcześniej zarejestrowany przez żadnego innego klienta.  Do momentu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wyniku weryfikacji sprzętu na podstawie numerów fabrycznych Wykonawca nie może rozpocząć dostawy, przy czym termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas niezbędny na jego weryfikację. Zamawiający dopuszcza również możliwość przedstawienia przez Wykonawcę przed dostarczeniem sprzętu dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w warunku. Jeśli sprzęt nie spełnia tego warunku, bądź w przypadku niemożności sprawdzenia sprzętu na podstawie numerów fabrycznych nieleżących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający nie odbierze sprzętu i zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

# Wdrożenie

Prace w centralnym węźle sieci:

  - Instalacja i konfiguracja Przełączników typu 1 w rdzeniu sieci w centralnym węźle sieci (dodanie ich do istniejącego rdzenia na przełącznikach HP 5800/5820),

    - Uzgodnienie konfiguracji połączeń i podsieci VLAN na portach

    - Konfiguracja wirtualnego połączenia przełączników rdzenia w jeden przełącznik logiczny – jedna domena IRF

    - Uruchomienie zarządzania przełącznikami przez WWW i SSH

    - Uwidocznienie przełączników w oprogramowaniu HP IMC (konfiguracja protokołu SNMP, SSH, Telnet, konto administracyjne), aktualizacja map w IMC, dodanie do grup, ustawienie backup-u konfiguracji

    - Aktualizacja firmware

    - Konfiguracja interfejsów sieciowych

    - Konfiguracja agregacji portów i protokołu LACP

    - Konfiguracja sieci VLAN, konfiguracja VLAN-ów na portach

    - Konfiguracja routingu IP

    - Konfiguracja protokołu RSTP, konfiguracja ustawień portów związanych z RSTP

    - Montaż przełączników w szafie

  - Przeniesienie połączeń sieciowych pracujących w centralnym węźle sieci z Przełączników HP 5800 na nowe przełączniki typu 1

  - Przeniesienie 4 połączeń sieciowych z węzła centralnego do węzłów podrzędnych.

Prace w nadrzędnym węźle sieci:

  - Przygotowanie do instalacji Przełączników HP 5800 w nadrzędnym węźle sieci

  - Instalacja nowego rdzenia z użyciem Przełączników HP 5800 (obok istniejącego rdzenia) przeniesionych z centralnego węzła

    - Uzgodnienie konfiguracji połączeń i podsieci VLAN na portach, zaprojektowanie połączeń szkieletowych

    - Konfiguracja wirtualnego połączenia przełączników rdzenia w jeden przełącznik logiczny - stos

    - Konfiguracja 3 kont administracyjnych i uruchomienie zarządzania przełącznikami przez WWW i SSH

    - Aktualizacja firmware

    - Uwidocznienie przełączników w oprogramowaniu HP IMC (konfiguracja protokołu SNMP, SSH, Telnet, konto administracyjne), aktualizacja map w IMC, dodanie do grup, ustawienie backup-u konfiguracji

    - Konfiguracja interfejsów sieciowych

    - Konfiguracja agregacji portów i protokołu LACP

    - Konfiguracja sieci VLAN, konfiguracja VLAN-ów na portach

    - Konfiguracja routingu IP

    - Konfiguracja protokołu RSTP, konfiguracja ustawień portów związanych z RSTP

    - Konfiguracja ustawień czasowych i protokołu NTP

    - Przeniesienie połączeń szkieletowych ze starego rdzenia na nowy

    - Przeniesienie wybranych połączeń lokalnych ze starego rdzenia na nowy

    - Wyłączenie starego rdzenia

    - Montaż przełączników w szafie

Prace w podrzędnych węzłach sieci:

  - Instalacja nowych urządzeń dostępowych z równoczesnym wyłączaniem starych urządzeń (w budynkach: B, C, D, F, G, H, J, K, Kotłownia, L, LZE, Maszynownia, Rozdzielnia Główna)

    - Uzgodnienie konfiguracji połączeń i podsieci VLAN na portach

    - Konfiguracja 3 kont administracyjnych i uruchomienie zarządzania przełącznikami przez WWW i SSH

    - Konfiguracja lokalnych stosów przełączników (w budynkach: C, G)

    - Uwidocznienie przełączników w oprogramowaniu HP IMC (konfiguracja protokołu SNMP, SSH, Telnet, konto administracyjne), aktualizacja map w IMC, dodanie do grup, ustawienie backup-u konfiguracji

    - Aktualizacja firmware

    - Konfiguracja agregacji portów i protokołu LACP

    - Konfiguracja sieci VLAN, konfiguracja VLAN-ów na portach

    - Konfiguracja routingu IP

    - Konfiguracja protokołu RSTP, konfiguracja ustawień portów związanych z RSTP

    - Konfiguracja ustawień czasowych i protokołu NTP

    - Montaż przełączników w szafach

    - Konfiguracja interfejsów sieciowych

    - sprawdzenie konfiguracji portów na starych urządzeniach, inwentaryzacja i przeniesienie połączeń do nowych przełączników, wyłączanie i demontaż starych urządzeń

Dokumentacja techniczna sieci:

    - Opracowanie dokumentacja węzła nadrzędnego

    - Opracowanie dokumentacja węzłów podrzędnych

    - Aktualizacja dokumentacja węzła centralnego.

# Instruktaż dla wdrożenia

- Wykonawca w trakcie wdrożenia przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego instruktaż dla max. 3 pracowników, dotyczący wdrażanych urządzeń i rozwiązań sieciowych

- Łączny czas instruktażu min. 30h, do wykorzystania w cyklach max. 6h dziennie

- Instruktaż będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego

- Terminy instruktażu do uzgodnienia w trakcie wdrożenia z Zamawiającym

- Niewykorzystana część godzin instruktażu może zostać wymieniona na prace konfiguracyjne dotyczące lokalnej sieci komputerowej.

Gwarancja

Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych (zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania firmware).

Wymagania odnośnie gwarancji:

- Przełącznik sieciowy typu 1 powinien posiadać 3-letnią gwarancję, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (w tym zasilacze i wentylatory), serwis zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego świadczonego przez cały okres gwarancji na poniższych warunkach:

- konsultacje telefoniczne bądź drogą mailową bez ograniczeń;

- godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 17:00.

- Pozostałe przełączniki sieciowe (oprócz przełącznika typu 1), powinny posiadać wieczystą gwarancję (ang. lifetime warranty), obowiązującą nie krócej niż przez 5 lat od daty zaprzestania produkcji urządzenia, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (w tym zasilacze i wentylatory), serwis zapewniający dostarczenie sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego świadczonego przez cały okres gwarancji na poniższych warunkach:

- konsultacje telefoniczne bądź drogą mailową bez ograniczeń;

- godziny kontaktowe dla wsparcia technicznego w dni robocze od 8:00 do 17:00.

- Wkładki z interfejsami do przełączników sieciowych powinny posiadać wieczystą gwarancję (ang. lifetime warranty), obowiązującą nie krócej niż przez 5 lat od daty zaprzestania produkcji urządzenia.

Miejsce i termin składania ofert

-

1. Ofertę wstępną należy złożyć do dnia 13/07/2017 r na formularzu stanowiącym załącznik 1.

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: makolczyk@gig.eu

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wstępnego zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg