Nr sprawy: FZ-1/5043/SK/18/BCR					        Katowice, 02.08.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę aparatury laboratoryjnej dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ GIG.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT,

-     nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-     okres i warunki gwarancji,

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1  - Wirówka

Wirówka Laboratoryjna do umieszczenia na stole laboratoryjnym, do użytku ogólnego. Wirówka  musi posiadać:

- możliwość programowania charakterystyki rozpędzania lub hamowania,

- możliwość zmiany zadanych parametrów pracy podczas wirowania,

- regulacja parametrów wirowania RCF/RPM

- jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu parametrów wirowania: zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu wirowania

- dwa tryby zliczania czasu pracy

- funkcję opóźnionego startu

- bezobsługowy silnik indukcyjny

- komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej

- ręczne ustawianie promienia wirowania, regulację obrotów z automatyczną korektą parametru RCF, w zależności od użytego typu wirnika,

- automatyczną identyfikację wirnika,

- automatyczne otwieranie pokrywy

- zamek domykający pokrywę

- możliwość automatycznej korekty prędkości maksymalnej, w zależności od zaprogramowanej gęstości próbek

- efektywny system wentylacji

Komora wirówki musi być wykonana ze stali nierdzewnej, wirówka musi posiadać wyświetlacz LCD, pokazujący parametry bieżącej pracy wirówki, sygnalizować niewyważenia w czasie pracy oraz blokadę startu przy otwartej pokrywie komory wirowania.

Wraz z wirówką należy dostarczyć konieczne wyposażenie:

- wirnik horyzontalny, umożliwiający jednoczesne wirowanie 4 pojemników o objętości 200 ml,

- pojemniki do wirowania o objętości 200 ml, wymiary 56,5 mm x 100 mm, sztuk 4,

- pojemniki do wirowania 2 x 50 ml na probówki Falcon, wymiary 30×120 mm, sztuk  4,

- wkładki redukcyjne na naczynka wirówkowe okrągłodenne o objętości 100 ml, wymiary wkładki 46 mm x 103,7, sztuk 4.

- naczynka wirówkowe okrągłodenne o pojemności 100 ml, wykonane z PP, z przykrywką, wymiary 45 x 98 mm, sztuk 40

CZĘŚĆ 2 - Destylarka do wody

Destylarka Laboratoryjna do umieszczania  na stole laboratoryjnym lub przystosowana do montażu ściennego. Destylarka musi posiadać:

- bojler ze stali nierdzewnej

- chłodnicę zaopatrzoną w pułapkę przeciwrozbryzgową

- odbieralnik destylatu i elementy grzejne wykonany ze stali nierdzewnej

- odbieralnik o pojemności odpowiadającej dwukrotnej godzinowej wydajności destylarki

- doprowadzenie wody surowej  przez zawór elektromagnetyczny z połączeniem dla elastycznych węży ciśnieniowych o średnicy wewnętrznej 12,7 mm, wymagających ciśnienia od min. 3 do maks. 7 bar

- wyłącznik pływakowy wyłączający urządzenie po napełnieniu zbiornika

- termostat zabezpieczający pracę urządzenia na sucho

- obudowa destylarki wykonana z elektrolitycznie galwanizowanej stali, pokrywanej proszkowo

- przewodność destylatu około 2,3 µS/cm w temperaturze 20 oC

- wydajność 4 l/h

- zużycie wody 48 l/h

- moc 3000 W

- zakres napięcia 230 V

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 10/08/2018r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5043/SK/18/BCR				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, typ/model, producent, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………………………..…………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis