Nr sprawy: FZ-1/5037/SK/18/KD-3					        Katowice, 27.07.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę wzmacniacza pomiarowego.

Należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza złożenie wstępnej oferty w innej walucie. Dla celów porównania wstępnych ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

-     stawkę i wysokość podatku VAT,

-     okres i warunki gwarancji,

-     termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

-     warunki płatności.

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania dla wzmacniacza pomiarowego:

| Typ oraz ilość kanałów pomiarowych | 8 kanałów wejściowych D-SUB9: Typy wejść:: napięciowe, pełny, pół, ćwierć mostek (120/350Ω); rezystancja; możliwość zastosowania adapterów umożliwiających pomiar termoparami, przetwornikami IEPE, przetwornikami typu CHARGE, LVDT |
| --- | --- |
| Próbkowanie | min 200 kHz / kanał – przy zastosowaniu połączenia USB min. 20 kHz / kanał – przy zastosowaniu połączenia EtherCAT |
| Konwersja ADC | 2 x 24 bit delta sigma DUAL CORE |
| Zakresy napięcia | min.4 różne zakresy od +/-0,01 V do +/-10 V |
| Sprzężenie wejściowe | DC |
| Napięcie wzbudzenia | Od 0 do 15 VDC, max. 44 mA |
| Dokładność napięcia wzbudzenia | ±0,05% ±2 mV |
| Typ układów mostkowych | Pełny mostek, pół mostek, ćwierć mostek (3- przewodowe) |
| Zakresy układów mostkowych | 2 mV/V … 1000 mV/V |
| Wewnętrzna kompletacja mostków | Ćwierć mostek (120 i 350 Ω) oraz pół mostek 1 kΩ |
| Dynamika sygnału | Przynajmniej 152 dB @10kS (dual core) |
| Zakres temp. pracy urządzenia | -40°C do +60°C |
| Stopień ochrony obudowy | Minimum IP67 |
| Masa wzmacniacza | Mniej niż 2,5 kg |
| Wytrzymałość na wibracje i udary | 60g @6ms 50x, półsinus, trzy osie 100g @4ms 50x, półsinus, trzy osie Random: 11g RMS, trzy osie, 18h total, 24Hz – 2000Hz |
| Interfejs komunikacyjny | USB i EtherCAT |
| Zasilanie | 9-36 Vdc |
| Obsługa TEDS | Tylko IEPE + adaptery |
| Izolacja galwaniczna kanałów | Tak, do 1000 V kanał-kanał, kanał-uziemienie |
| Wejścia synchronizujące | Tak |
| Max. długość przewodu synchronizującego | 100 m |
| Oprogramowanie | Tak, umożliwia: -rejestrację w czasie rzeczywistym, -analizę FFT, -możliwość przetwarzania danych (funkcje MATH: warunki logiczne, filtrowanie: FIR, IIR, statystyka: RMS, AVG, Min, Max. i inne) -możliwość wyzwolenia rejestracji z oprogramowania (software trigger) -możliwość podłączenia kamery i synchronizacji obrazu z danymi z przetworników -możliwość obróbki danych na dowolnym PC, bez licencji -możliwość odtwarzania zarejestrowanych danych w zwolnionym/przyspieszonym tempie -możliwość eksportu danych do wielu formatów m.in. Excel, Matlab, CSV |
| Możliwość instalacji oprogramowania na wielu stanowiskach | Tak |
| Możliwość współpracy i synchronizacji z posiadaną aparaturą w zakładzie KD-3 Głównego Instytutu Górnictwa | Tak, możliwość synchronizacji i współpracy z wzmacniaczem pomiarowym Sirius HS USB (częstotliwości próbkowania - 1 MHz) produkcji DEWESOFT |
| Opakowanie do przenoszenia aparatury | Sztywna walizka typu peli-case |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód USB IP67, zasilacz, przewód komunikacyjny EtherCAT |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 03/08/2018r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5037/SK/18/KD-3				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę wzmacniacza pomiarowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ/model, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w …..* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w …..* | Wartość ogółem brutto w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

*należy podać walutę

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………………………..…………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: mgr Wojciech Lenart, e-mail: wlenart@gig.eu, tel. (032) 259 22 61,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis