FZ-1/5008/MKO/18								Katowice, dn. 21/06/2018 r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa części elektronicznych.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego).

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- termin płatności za fakturę,

- opis techniczny/ producenta/ typ/model przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagania i parametry techniczne

1. Miniaturowy liniowy siłownik elektryczny  2 szt.

| Maksymalne wymiary 47,5x21,5x15 mm |  |
| --- | --- |
| Maksymalna prędkość bez obciążenia | 10mm/s |
| Maksymalna długość skoku | 20mm |
| Maksymalna siła unoszenie | 50N |
| Napięcie wejściowe | 12V DC |
| Współczynnik wypełnienia | 20% |
| Klasa IP min | IP54 |
| Masa max | 15g |
| Sterowanie | potencjometr, Sprzężenie zwrotne pozycjonowania |

2. Akumulator litowo-polimerowy 3000mAh  3S   11.1V      2 szt.

Akumulator litowo-polimerowy Pakiet Li-Pol

Pojemność 3000mAh 3S

Napięcie 11.1V

Waga: max 172 g

wymiary 66 x 46 x 28 mm

3. Ładowarka akumulatorów litowo-polimerowych z balancerem  1 szt.

Napięcie pracy samej ładowarki: 12 V (zewnętrzne źródło zasilania) lub 230 V (wbudowany zasilacz)

Moc wyjściowa:  maks. moc ładowania 100 W, maks. moc rozładowywania 10 W

Prąd ładowania: od 0,1 A do 10,0 A

Prąd rozładowywania: od 0,1 A do 2,0 A

Ilość obsługiwanych ogniw NiCD / NiMH: 1-18

Ilość obsługiwanych cel Li-Po / Fe / Ion: 1-6

Obsługiwane akumulatory Pb: od 2 V do 24 V SMART: I / II / III

Wyświetlacz: dotykowy LCD

Funkcja zasilacza prądowego: od 5 V do 27 V

Aktywne chłodzenie wentylatorem

Monitor parametrów baterii: miernik oporności, miernik stopnia naładowania, woltomierz

Balancer akumulatorów litowych: min  3 programowalne tryby prędkości

Aktywny miernik temperatury wewnątrz ładowarki, oraz ładowanego pakietu

Zabezpieczenia: przeciw odwrotnej polaryzacji, przeładowaniu, przegrzaniu

Wbudowane gniazda: gniazdo do balancera, pod wtyki Gold 4 mm,

4. Płytki PCB wg schematów 5 szt. ( plik dołączony do zapytania ofertowego w formacie GERBER)

5.Power bank 12800mAh, (napięcie wyjściowe 5 V, 12 V, 16 V lub 19 V) 2 szt.

Gniazda wyjściowe: USB x 2DC

Napięcie wejściowe 12,6 V DC / 1 A (w zestawie ładowarka sieciowa )

Napięcie wyjściowe:  5 V / 2 A: ze złącz USB

Złącze rozruchowe: 12 V / 200 A

Pojemność min: 12 800 mAh

Wymiary max: 175 x 85 x 35 mm

6. Antena kierunkowa  17DBI 2,4GHz 5m RPSMA WiFi  2szt.

Zysk energetyczny min 17dBi
Częstotliwość pracy - 2400 - 2500 Mhz
Polaryzacja - Pozioma i Pionowa
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 32, w płaszczyźnie poziomej - 35
Zakończone złączem - RP-SMA (WTYK RP-SMA)

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej (BR).

- Warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga min. 12 - miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności za fakturę  (liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury) 
= 5 %

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 3 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 29/06/2017 r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (032) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  makolczyk@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg