FZ-1/4709/SK/17/BCR							Katowice, dn. 02/03/2017r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa radiometru przeznaczonego do pomiarów terenowych jonizującego promieniowania fotonowego.

W ofercie należy podać:

- cenę netto i brutto w PLN lub EUR (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- termin płatności za fakturę,

- parametry techniczne radiometru.

Wymagania i parametry techniczne:

-	Radiometr musi umożliwić pomiar mocy dawek przynajmniej w zakresie od wartości 20 nSv/h do 1 Sv/h wyrażonej w jednostkach mocy przestrzennego równoważnika dawki,

-	Radiometr musi rejestrować promieniowanie fotonowe przynajmniej w zakresie od 45 keV,

-	Radiometr musi być nie cięższy niż 5 kg, umożliwiać pomiar przy temperaturach od -20 °C do +40 °C 
i działać również podczas opadów atmosferycznych,

-	Radiometr musi być zasilany bateryjnie i umożliwiać ciągły pomiar przynajmniej przez 1 miesiąc bez konieczności wymiany baterii lub doładowywania akumulatorów,

-	Zestaw pomiarowy musi być wyposażony w układy elektroniczne i oprogramowanie umożliwiające bezprzewodowy transfer wyników do komputera, oraz ich rejestrację i analizę. Ponadto radiometr musi posiadać wewnętrzną pamięć umożliwiającą przechowywanie wyników zarejestrowanych przynajmniej w przeciągu 24 godzin,

- 	Radiometr musi być wyposażony w statyw.

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga min. 12 – miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności za fakturę  = 5 %

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 3 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 10/03/2017 r. do godz. 900. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (032) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg