Nr sprawy: FZ-1/5164/SK/19/BH						                    Katowice, dn. 27/03/2019 r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa 16 szt. sond jednoskładowych do pomiaru efektu drgań sejsmicznych w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- okres gwarancji i rękojmi.

Wymagania i parametry techniczne:

Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie służące wcześniej jako urządzenia demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych. Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany 
w 2018 lub 2019 roku.

Zamawiane elementy muszą być zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE , a także z rozporządzeniami krajowymi  i odpowiednimi  normami zharmonizowanymi, tj. PN-EN 60079-0:2013,  PN-EN60079-11:2012  i  PN-EN50303:2004 lub równoważnymi*.

## *Zamawiający uznaje za równoważne spełnienie przez zamawiane elementy parametrów technicznych, które umożliwiają pracę tych elementów w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy  „A” i „B” zagrożenia wybuchem  pyłu węglowego (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817))

Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania:

- parametr mierzony - prędkość drgań podłoża (do Vmax =10mm/s całym paśmie rejestracji),

- rodzaj transmisji – prądowa,

- czułość sondy – 0.5mA/mm/s,

- zakres rejestrowanych częstotliwości – 1 ÷ 400 Hz (-3dB),

- pobór prądu - ≤13 mA,

- głębokość modulacji prądowej - ±5 mA,

- zakres napięć zasilających - 18 ÷40 V,

- dokładność pomiaru - ± 5%,

- współpraca z odwodami iskrobezpiecznymi   Ex ia I,

- maksymalne parametry obwodu sondy: Ui = 50V;   Ii  = 100mA;   Pi = 1.2W,

- warunki eksploatacji:   - temperatura pracy -5º ÷ + 50ºC,

- obudowa sondy o kształcie cylindra o wymiarach nie większych niż h = 200mm  i  Ø 56mm wraz z zaciskiem kablowym, wykonana ze stali nierdzewnej 1H1810T (1H189T) ze stopniem ochrony IP67,

- wytrzymałość ścianek bocznych sondy zgodnie z normą PN-EN60079-0:2013 lub równoważną*,

- dół sondy musi być przystosowany do przykręcenia na kotew górniczą Ø20mm,

- zamknięcie górne sondy musi być wykonane z  podejściem  pod  kabel (spełniający wymagania normy PN-EN 50303:2004 lub równoważnej*), wraz z zaciskiem kablowym, wykonanym zgodnie z normą PN – EN 60079-0:2013 lub równoważną*

- wytrzymałość zacisku na wyrywanie kabla zgodnie z normą  PN-EN60079-0:2013 lub równoważną*

- zamknięcie obudowy sondy zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem,

- w dolnej części należy wykonać podejście na klucz płaski ułatwiające montaż i demontaż sondy,

- wnętrze sondy jednoskładowej ma zawierać w sobie czujnik geofonowy tak zamocowany, aby możliwa  była  rejestracja  prędkości drgań  w  jednym z trzech  kierunków x, y, z,

- musi być zapewniony dobry kontakt czujników z obudową sondy (przenoszenie drgań w paśmie rejestracji),

- podzespoły elektroniki we wnętrzu sondy muszą być wykonane z godnie z normą  PN-EN 60079-11:2012 lub równoważną*.

Zamawiający w celu weryfikacji, czy oferowane urządzenia poprawnie współpracują ze sobą, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do nieodpłatnego zaprezentowania i testów w celu potwierdzenia wszystkich wymogów powyższej specyfikacji technicznej.

Badany egzemplarz sondy zostanie podłączony do posiadanej przez Zamawiającego aparatury sejsmologicznej.

Egzemplarz urządzenia będzie sprawdzony  pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną, w tym w szczególności:

- mierzony parametr drgań,

- pasmo częstotliwościowe,

- parametry elektryczne (napięcia, prądy),

- obudowa (wykonanie),

- funkcjonalność,

- okablowanie,

- zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE, 
a także z rozporządzeniami krajowymi  i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi opisanymi powyżej lub równoważnymi*.

Wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu prezentacji i testów, które będą zakończone protokołem podpisanym przez obie strony (z zaznaczeniem ewentualnych uwag). Po zakończeniu prezentacji i testów wszystkie elementy zostaną zabrane przez Wykonawców. W przypadku nieprzeprowadzenia prezentacji i testów przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 4 miesięcy od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład BH.

- Warunki płatności - płatność będzie dokonana w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

- Warunki gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 12 miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Okres gwarancji i rękojmi = 5 % (liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego)

- 12 miesięcy – 0 pkt. (minimalny okres wymagany przez Zamawiającego)

- 24 miesiące – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 04/04/2019r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail:  mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Integralną częścią zapytania ofertowego jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5164/SK/19/BH								                  Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………

Regon: ………………………………………

Nr tel.:	………………………………………

Adres e-mail:	…………………………….

Osoba do kontaktu: ………………………..

Nazwa banku: ………………………………

Nr rachunku:	…………………………….

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr …………………. z dnia ..................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27/03/2019r. na dostawę 16 szt. sond jednoskładowych do pomiaru efektu drgań sejsmicznych w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… /PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… /PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe (jeśli dotyczą): 	...................................

- okres gwarancji i rękojmi       :	……………………...**

*należy wpisać właściwą stawkę VAT

**należy wpisać 12 lub 24 miesiące

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ..…..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 16 szt. sond jednoskładowych do pomiaru efektu drgań sejsmicznych w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał Opis techniczny: ………….. ……………………………………………………………… | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu4.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

UMOWA DOSTAWY  NR PL/000023461/5164/SK/19

Zawarta w dniu .......................... w …………………… pomiędzy .……………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………………………..…………………….,

REGON: ………………,  zwanym w dalszej części umowy  SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. ………………………..			:	…………………………….

2. ………………………..			:	……………………………..

a

GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:

1. ………………………..			:	…………………………….

2. ………………………..			:	……………………………..

następującej treści:

( 1. 	PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa udziela zamówienia na dostawę 16 szt. sond jednoskładowych do pomiaru efektu drgań sejsmicznych w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał, zwanego dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą 
z dnia …………..…..  w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1986) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.  Za „przedmiot umowy” KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU kwotę brutto: …………………, słownie: …………………., w tym podatek VAT w kwocie: …………………….., słownie: ………………………………………

3. Cena obejmuje koszty dostawy „przedmiotu umowy” na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład BH.

4.  Osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 
w imieniu  SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Należność za „przedmiot umowy”, o której mowa w (1 ust.2  zostanie przelana na konto SPRZEDAJĄCEGO:

w banku	: 	…………………………………….

nr rachunku: 	……………………………………..

na warunkach:

płatność będzie dokonana w terminie do 14 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 1 SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się  odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio 
z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, 
w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY (nazwa, adres)			               ……………………………...

……………………………..

……………………………...

Numer identyfikacyjny „SPRZEDAJĄCEGO”		(NIP)-     ……………………………..

KUPUJĄCY (nazwa, adres)				              Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „KUPUJĄCEGO”		(NIP)-     634 – 012 – 60 – 16

KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do jej wystawiania bez swojego podpisu. SPRZEDAJĄCY potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

( 4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. SPRZEDAJĄCY dostarczy „przedmiot umowy” w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład BH.

2. Dostawa „przedmiotu umowy” będzie zakończona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego 
     z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

( 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

2. SPRZEDAJĄCY zapewni gwarancję i rękojmię na okres …….. miesięcy liczony od daty odbioru „przedmiotu umowy” przez KUPUJĄCEGO. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego 
z instrukcją obsługi urządzenia oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

3. Gwarancja będzie obowiązywać od daty ostatecznego odbioru „przedmiotu umowy”, określonego 
w §4, ust. 2 niniejszej umowy.

4.	Serwis gwarancyjny może być świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub autoryzowane przez niego osoby. Serwis realizowany będzie na koszt SPRZEDAJĄCEGO.

5. SPRZEDAJĄCY zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach:

- SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez KUPUJĄCEGO czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, SPRZEDAJĄCY  jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy.

- Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi SPRZEDAJĄCY.

3)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego „przedmiotu umowy” KUPUJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację, którą SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest rozpatrzyć w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia.

4)	Czas usunięcia awarii/naprawy wynosi do 30 dni od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”.

6. Okres gwarancji „przedmiotu umowy” ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go 
 	   z eksploatacji, od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

- Serwis pogwarancyjny może być realizowany przez SPRZEDAJĄCEGO na podstawie odrębnej umowy.

- SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że „przedmiotu umowy” zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie   z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi (certyfikaty).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują KUPUJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie SPRZEDAJĄCEGO sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez KUPUJĄCEGO protokołu odbioru i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

- KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO.

- Termin rękojmi ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy” wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi KUPUJĄCEGO.

- Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady) w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo SPRZEDAJĄCY nie usunie wady 
w terminie, o którym mowa w ust. 13, albo po usunięciu wady „przedmiot umowy” nadal wykazuje wady, KUPUJĄCY może:

  - żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

  - żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

  - odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź

  - dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko SPRZEDAJĄCEGO.

( 6.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).

( 7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych 
w wysokości 0,5% wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w (4, ust. 1.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w 0,5% wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w (5 ust.5 pkt.4  i (5 ust.13.

3.  W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez KUPUJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY, SPRZEDAJĄCY zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania KUPUJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO.

7. Obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGO kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez KUPUJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

( 8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu 
i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, KUPUJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO.

( 9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

(10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

( 11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

SPRZEDAJĄCY:						KUPUJĄCY:

........................................						.........................................

........................................						.........................................